## Slide 1: 选型背景与核心原则
当前痛点
多点分散、规模偏小 各快递企业在平安、万德、崮云湖等地设点，资源难以整合
功能单一、自动化水平低 普遍依赖人工分拣，效率受限，错误率高
仓储资源碎片化 配送线路重叠，末端派送成本高、时效差
选型核心原则
✅ 标准化：统一设备规格，支撑未来区域协同
✅ 柔性化：灵活应对电商大促等业务波动
✅ 高性价比：初期投入可控，长期运营成本低
✅ 人机协同友好：降低操作门槛，提升作业安全性与效率

## Slide 2: 叉车设备选型建议
核心需求
适应中小型分拨中心有限作业空间
支持高频次、短距离搬运任务
降低人工劳动强度，提升装卸效率
推荐方案 🔹 主力设备：电动托盘搬运车（地牛）
成本低、操作灵活、维护简便
适用于分拨中心内部平面货物转运，替代人工手推
🔹 辅助设备：前移式叉车（窄巷道型）
可在1.7–2米窄通道内作业
支持4–10米高位货架存取，显著提升垂直空间利用率

## Slide 3: 托盘设备选型建议
核心需求
高频使用下的高耐用性与低维护成本
满足高校、电商园对卫生与安全的要求
兼容未来自动化设备（如AGV、输送线）
推荐方案 🔸 首选：1200×1000mm 标准塑料托盘（HDPE/PP材质）
耐用免维护：抗摔、防潮、耐腐蚀，全生命周期成本低
卫生安全：表面光滑易清洁，无木屑、虫害风险，符合高标准仓储环境
利于协同：标准化尺寸，便于在各分拨点间流转，为区域仓配一体化及无人机配送等新场景预留接口

## Slide 4: 货架系统选型建议
核心需求
在小面积仓库内最大化存储密度
模块化设计，便于未来扩展或整合
支持快递“快进快出”的高频作业模式
推荐方案 🔷 主力货架：窄巷道货架（VNA）
通道宽度仅1.7–2米，比传统货架节省近50%地面空间
配合前移式叉车，实现4–10米高位存取，仓容提升30%以上
🔷 辅助货架：轻型/中型层板货架
适用于零散小件暂存、分拣区补货
取用灵活，安装便捷，成本低，适合过渡期使用

## Slide 5: 周转箱选型建议
核心需求
适配电商小批量、多批次订单分拣
易于堆叠、搬运、盘点
有效保护商品，降低货损率
推荐方案 🔶 主力周转箱：600×400×340mm 标准塑料周转箱（HDPE/PP材质）
行业通用：与1200×1000mm托盘完美匹配，可整齐码放2×2，空间利用率高
坚固耐用：承重≥300kg，抗冲击、防潮，适用于仓内转运及短途配送
功能性强：建议选用带防滑底纹、可稳固堆叠型号；部分箱体可配盖，满足防尘、防盗需求